ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO Zamówienie o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią zapytania ofertowego i złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami.

Nazwa zadania:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW dla Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie

Znak sprawy: ZO/ZS.1.2020

Przecław 06.11.2020r.

1. Nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, strony internetowej Zamawiającego

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10,

39-320 Przecław,

Regon                                    	830465854,

NIP                                         	817-18-22-339,

Telefon                                  	(17) 581 31 04

Adres poczty elektronicznej: 	zgk@op.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego

- Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej PZP na podstawie 
art. 133 ust 1.

- Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4 PZP.

- Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasady prowadzenia postępowania – zapytanie ofertowe 
w ramach zamówienia sektorowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Rodzaj zamówienia: dostawy

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV

09331200-0	Słoneczne moduły fotowoltaiczne,

45000000-7	Roboty budowalne,

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne,

45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45315600-0	Instalacje niskiego napięcia,

45315300-0	Instalacje zasilania elektrycznego,

45317000-2	Inne instalacje elektryczne,

45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45223210-1	Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną obejmującą:

- 1 zestaw fotowoltaiczny o mocy 50kW wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu – na gruncie wraz z uziemieniem. Zestaw fotowoltaiczny składa się z max. 166 szt. modułów przy zastosowaniu modułów po 300Wp – moc zainstalowana 49,8 kW, długość konstrukcji ok. 85 m.

- Montaż inwertera,

- Instalacja prądu stałego DC,

- Instalacja prądu zmiennego AC,

- Zabezpieczenia: przeciwporażeniowe, przeciwprzepięciowe, odgromowe,

- Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,

- Wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

- Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowej instrukcji obsługi,

- Wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej do dostawcy energii,

- Inne elementy ujęte w załączniku 2 do zapytania ofertowego i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Rozwiązania równoważne.

W przypadku użycia w treści zapytania ofertowego lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".

W przypadku, gdy w treści zapytania ofertowego lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Użycie w treści zapytania ofertowego lub załącznikach oznakowania należy rozumieć jako zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument, potwierdzający że przedmiot zamówienia spełnia określone wymagania - oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.

Użycie w treści zapytania ofertowego lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.

4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie do dnia 18.12.2020 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia z postepowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie muszą dołączyć do oferty wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, a dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Uzna za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zapytania ofertowego.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Uzna za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zapytania ofertowego.

- zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat,przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem 1 instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej minimum 45 kW.

UWAGA:

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienie w formule robót budowalnych, a nie w formule dostaw z montażem.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunku będzie złożenie wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt. 5 budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie że:

- nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości,

- sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zapytania ofertowego.

oraz

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

- W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61216 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność,

- kartę techniczną modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez instalację parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

W zakresie oznakowania zamawiający informuje, że w przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.

W zakresie certyfikatów i raportów z badań wydawanych przez jednostki oceniające zgodność zamawiający informuje, że akceptuje odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposób udzielania wyjaśnień

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie lub drogą elektroniczną (adres Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 39-320 Przecław, tel. 17 581 31 04, adres email: zgk@op.pl ), za wyjątkiem złożenia oferty, gdzie zastrzeżona jest forma pisemna.

- Korespondencja związana z zapytaniem ofertowym prowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1 powinna umożliwić ustalenie kto jest nadawcą korespondencji.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po terminie określonym w ust. 3 Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, lecz nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający przekaże treść wyjaśnień Wykonawcy, który zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz zamieści treść wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania.

7. Modyfikacje treści zapytania i wydłużenie terminu składania ofert

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Jeżeli dokonano istotnych zmian w treści zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, o którym mowa w punkcie 6 ust. 3.

8. Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

- w zakresie przedmiotu zamówienia	Krzysztof Szostak

e-mail: zgk@op.pl

- w zakresie formalno - prawnym 		Dorota Strzelczyk

tel.17/227 67 12, e-mail: dstrzelczyk@przeclaw.org

9. Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania ofert

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy - jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Za podpisanie oferty uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej.

- Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

- Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;

- Oświadczenia i dokumenty o których mowa w treści zapytania ofertowego,

- Wykaz robót potwierdzający spełnianie warunku wg załącznika nr 4 do zapytania ofertowego;

- Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;

- Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu składnia ofert.

- Koperta/opakowanie zaadresowana na adres:

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

oraz opisana:

## ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW dla Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie

Nie otwierać przed dniem: 16 listopada 2020r. do godz. 1030

- koperta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy

- Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.

- Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

- Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej.

11. Zmiana i wycofanie oferty

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- W przypadku:

1)	wycofania oferty - Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę wycofuje,

2)	zmiany oferty - Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie oferty pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty wraz z oświadczeniem.

- Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie analogicznej jak przewidziano dla złożenia oferty z zastrzeżeniem, że koperta zawierająca oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty zostanie zaadresowana w ten sam sposób, co oferta oraz będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY”/”WYCOFANIE OFERTY”.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została wycofana.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Składanie ofert

Ofertę należy złożyć w:

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

(sekretariat-pokój Nr 10)

Termin złożenia oferty do 16 listopada 2020 r. do godz. 1000 .

Za termin złożenia oferty rozumie się datę i godzinę dostarczenia oferty, co zostanie każdorazowo odnotowane na opakowaniu oferty.

Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie i nie będą podlegały badaniu oraz ocenie.

- Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w:

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

sala narad – II piętro

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nie oznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z warunkami zapytania.

- Termin otwarcia ofert: 16 listopada 2020r. o godz. 1030

Dokonując otwarcia ofert Zamawiający odnotowuje nazwy Wykonawców oraz adresy, a także informacje dotyczące ceny oraz innych kryteriów i niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości.

13. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

- Należy podać cenę brutto za całość zamówienia. Cena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny za realizację przedmiotu zamówienia (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego).

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy.

- Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy.

Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

Kosztorys ofertowy na kwotę podaną w ofercie zostanie złożony przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Zamawiający dokona w tekście oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak:

- widoczna mylna pisownia wyrazu,

- ewentualny błąd gramatyczny,

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

- rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.

- Zamawiający w obliczeniach zawartych w ofercie dokona poprawek oczywistych omyłek rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek), takich jak błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. W celu ustalenia prawidłowego wyniku działań matematycznych, za poprawne Zamawiający uzna ceny jednostkowe netto/brutto wskazane w ofercie, które posłużą do dalszych obliczeń. Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.

- Zamawiający w ofercie dokona poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, o czym powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o  której mowa w ust. 9.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

- Cena ofertowa – 80%

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 80 pkt. w kryterium „cena”. Będzie ono rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

- Moc modułu fotowoltaicznego – 20%

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. w kryterium „moc modułu fotowoltaicznego”. Będzie ono rozpatrywane na podstawie mocy modułu fotowoltaicznego, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

- Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

- cena ofertowa - wg następującego wzoru:

Pc = (CN/CB) x 80 pkt

gdzie poszczególne litery oznaczają:

Pc - ilość punktów z kryterium ceny,

CN - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

CB - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

- Moc modułu fotowoltaicznego PMMF

Punkty za kryterium „Moc modułu fotowoltaicznego” - PMMF - zostaną przyznane w skali:

| Moc modułu fotowoltaicznego | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 300 - 349 Wp | PMMF = 0 pkt |
| 350 - 399 Wp | PMMF = 10 pkt |
| 400 i więcej | PMMF = 20 pkt |

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:

Przyznana ilość punktów = Pc+ PMMF

- Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku z zachowaniem zaokrągleń matematycznych.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania dodatkowych kosztów dla Zamawiającego, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny dodatkowe koszty, które musiałby ponieść.

15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający w toku wyboru najkorzystniejszej oferty dokona chronologicznie następujących po sobie czynności:

  - dokona badania oferty w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w zakresie:

    - spełnienia warunków udziału oraz kompletności złożonych dokumentów (Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów potwierdzających warunki udziału, pełnomocnictw oraz żądać wyjaśnień treści złożonej oferty),

    - poprawności wyliczenia ceny ofertowej oraz rażąco niskiej ceny (Zamawiający może żądać wyjaśnień treści złożonej oferty lub samodzielnie dokonać poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę),

  - w przypadku, gdy oferta oceniona jako najkorzystniejsza podlegać będzie odrzuceniu Zamawiający dokona badania oferty następnej w kolejności pozycji rankingowej,

  - dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnej z ustalonymi zasadami postępowania, spełniającej warunki udziału i kryteria wyboru,

  - zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej o wyborze najkorzystniejszej oferty podając:

    - nazwę i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano,

    - nazwę i adres pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty,

    - cenę każdej oferty złożonej w postępowaniu,

    - punktację przyznaną ofertom nieodrzuconym w toku postępowania,

    - wskazanie ofert, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.

  - niezwłocznie po zawiadomieniu Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o wyborze na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy.  W takim wypadku Zamawiający ponownie dokona badania ofert zgodnie z zasadami określonymi ust.1.

16. Zawarcie umowy

1.	Umowa zostanie zawarta, w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przed upływem terminu związania z ofertą.

2.	Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, jeżeli w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

3.	O miejscu i terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony drogą elektroniczną niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.

4.	Podpisanie umowy odbywa się w siedzibie Zamawiającego.

5.	W przypadku, gdy podpisanie umowy w wyznaczonym terminie nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania innego terminu podpisania umowy z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie dłuższy niż 3 dni robocze niż termin pierwotnie wyznaczony przez Zamawiającego.

6.	Dopuszcza się tryb obiegowy podpisania umowy. Do zawarcia umowy w trybie obiegowym dochodzi poprzez przesłanie umowy za pośrednictwem operatora pocztowego.

7.	W przypadku, gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie:

1)	nie podpisze umowy w siedzibie Zamawiającego,

2)	nie odeśle podpisanej umowy (w trybie obiegowym),

3)	złoży oświadczenie Zamawiającemu o odmowie podpisania umowy,

Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

8.	Jeżeli Wykonawca zobowiązany do zawarcia umowy uchyla się od jej zawarcia, Zamawiający może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy.

17. Przesłanki odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  - gdy oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu,

  - gdy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

  - gdy treść oferty jest niezgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia,

  - który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył:

    - poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały wyznaczone),

    - wymaganych pełnomocnictw lub albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,

  - oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki rachunkowe,

  - oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub niewłaściwej formie,

  - gdy Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

18. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

- jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub jego realizację

- bez podania przyczyn.

19. Udostępnianie ofert lub wgląd do ofert

Udostępnianie ofert lub wgląd do ofert złożonych w toku postępowania: następuje na wniosek, w trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018 poz. 1330 ze zm.),

20. Załączniki

Załączniki do zapytania ofertowego:

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2 Dokumentacja techniczna,

- Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy,

- Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw,

- Załącznik nr 5 Wzór umowy.

# Footnotes

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza, aby wykaz wykonanych dostaw dotyczył dostaw wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata tj. w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert.