Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Nr IR.271.39.2021

z dnia 28.06.2021r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania dotyczące wyposażenia, które muszą być spełnione. Wykonawca może przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę asortyment równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno- użytkowymi jak produkty opisane poniżej lub je przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania asortymentu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany asortyment musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów lub ich producenci, mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wyposażenie musi posiadać atesty, certyfikaty, normy, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Część I zamówienia:

Zakup i montaż podestów technicznych do obsługi oświetlenia scenicznego-2 kpl. Dostawa dwóch podestów technicznych, każdy o długości 4,8 m i szerokości 0,7 m, wykonany w konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, w kolorze czarno-grafitowym (w kolorystyce nawiązującej do konstrukcji widowni). Każdy pomost zabezpieczony barierką z jednej strony nawiązującą do konstrukcji widowni (wykończenie nawiązujące do barierek widowni fot. Nr 2) i zakończony krótką barierką 0,7 m na końcu pomostu. Podłoga podestów wykonana ze sklejki (fot 1). Każdy komplet obejmuje również dostawę 4-ro stopniowej drabinki stalowej mocowanej do ściany umożliwiającej regulację lamp umieszczonych w najwyższym punkcie od poziomu podestu. Podesty należy zamocować do elementów żelbetowych ściany. Po montażu należy odtworzyć okładziny ścian – płyta kartonowo-gipsowa akustyczna (fot 3). Fot. Nr 1. Fot. Nr 2. Fot. Nr 3.

Część II zamówienia:

Zakup i montaż oświetlenia technicznego montowanego za kulisami sceny – 1 kpl. W skład kompletu wchodzi: 6 szt. lamp oświetleniowych wraz ze źródłem światła LED (taśma lub żarówka w technologii LED o mocy min. 5W każda, barwa światła - biały ciepły), przystosowanych do montażu na ścianie za kulisami sceny Domu Kultury w Przecławiu. Oprawa/osłona czarna metalowa kierująca światło lampy w dół po ścianie. Wykonanie zasilania do lamp/taśm – trzy obwody. Źródła światła z możliwością regulacji natężenia światła (przystosowane do zasilania przez regulator natężenia - dimmer). Montaż oświetlenia. Zakup i montaż systemu oświetlenia typu wash – 1 kpl. W skład kompletu wchodzą: lampy typu wash wraz z uchwytami w kolorze czarnym przystosowanymi do montażu na kratownicy fi 35mm – 4 szt. Szczegółowe wymagania lampy: ŹRÓDŁA ZASILANIA 100/240V, 50/60 Hz MOC WEJŚCIOWA 450VA ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 19 źródeł LED owych Nominalna moc każdego ze źródeł: 15 W Średnia żywotność: 50.000 godzin OPTYKA Elektroniczny zoom w zakresie 4°- 60° EFEKTY Trzy tryby pracy: wash, beam, tryb efektowy (efekt Kaleido) Przednia soczewka obracająca się w dwóch kierunkach (zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) Domyślnie zaprogramowane makra obsługujące mapowanie pikseli zapewniające wysoki poziom kontroli Elektroniczny liniowy dimmer od 0 do 100% Regulowana prędkość efektu strobo, z możliwością natychmiastowego blackout’u Dedykowany kanał do ustawiania temperatury barwowej Emulacja bieli o temperaturze barwowej w zakresie 2500-8000K Automatyczne dostrajanie RGBW do emulacji temperatury barwowej lampy Emulacja lampy halogenowej Wolny efekt strobo: 1 Hz Szybki efekt strobo: 25 Hz STEROWANIE I PROGRAMOWANIE Kanały sterujące: 21 (w trybie standardowym) Sygnał sterujący: USITT DMX 512 Protokoły: RDM i Art-Net Wyświetlacz: Graficzny, podświetlany, cz/b wyświetlacz LCD Rozdzielczość Pan/Tilt: 16 bit Dimmer: 16 bit Kontrola ruchu: wektorowa. Złącza DMX: 5 pinowy XLR wejście/wyjście. Aktualizacja oprogramowania za pomocą złącza DMX. KONSTRUKCJA Konstrukcja wykonana z aluminum i stall z plastikową obudową. Dwa uchwyty transportowe. Mechaniczna blokada ruchu PAN przydatna podczas transportu. RUCH Ruch realizowany za pomocą dwóch silników krokowych sterowanych mikroprocesorem Automatyczne repozycjonowanie położenia PAN i TILT po przypadkowym przemieszczeniu, które nie było zadane przez jednostkę sterującą urządzeniem Zakres ruchu PAN: 540° Zakres ruchu TILT: 210° ELEKTRONIKA Samo ładująca się bateria buforowa o przedłużonej żywotności Domyślnie zaprogramowane makra kolorów Funkcja reset z konsolety oświetleniowej Wyzwalana z poziomu menu urządzenia funkcja autotestu Wyświetlacz: Graficzny, podświetlany, cz/b wyświetlacz LCD. Elektroniczna kontrola oddzielnie każdego z parametru z alarmem ew. błędu Monitoring poziomów kanałów DMX. Diagnostyka wewnętrznego przekazywania danych. Aktualizacja oprogramowania bez zasilania. Wgrywanie oprogramowania z innego urządzenia. ZABEZPIECZENIA Automatyczne obniżanie mocy w przypadku przegrzania modułu LED Wymuszona wentylacja POZYCJE PRACY Urządzenie może pracować w każdej pozycji. Montaż urządzenia za pomocą uchwytów Omega (1/4 obrotu) mocowanych do podstawy. WAGA 15 Kg. Okablowanie do lamp: przewód sygnałowy DMX 20mb, przewód sieciowy 230 V AC 20 mb w kolorze czarnym 3x1,5,mm2 w izolacji przemysłowej. 12 mb kratownicy aluminiowej typu Tri w kolorze czarnym, średnica rury 35 mm, grubość ścianki rur 2,5 mm. Montaż systemu oświetlenia. Zakup i montaż obiektywu do projektora wraz z rackiem przystosowanym do montażu na ścianie i okablowaniem – 1 kpl. Obiektyw do projektora NEC PX750U umożliwiający wyświetlenie obrazu w proporcji 16:10 o wymiarach od 50 do 300 cali, odległość projekcji od 0,8 m do 5,1 m, optyka obiektywu kompatybilna z projektorem. Uchwyt do montażu projektora NEC PX 750U przystosowany do montażu na kratownicy kwadratowej, średnica rury 50mm, kolor uchwytu czarny, uchwyt musi atestowany i przystosowany do montażu projektora w/w typu. Okablowanie – przewód zasilający projektora 3x1,5mm2, kabel o izolacji do zastosowań przemysłowych w kolorze czarnym. Montaż na ścianie.