Załącznik Nr 5 do SWZ

Minimalne parametry urządzeń – laptopa

OPIS TECHNICZNY

(Znak sprawy: IR.271.42.2022)

## Komputer przenośny typu Laptop – 44 szt.

| Obszar wymagań | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Komputer przenośny typu notebook z ekranem min. 15,6" o rozdzielczości: FHD min.(1920x1080) IPS w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 250 nitów, kontrast min 600:1 |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Wydajność | Min. Procesor klasy x86, min. 6 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem, co najmniej 4 GHz, z pamięcią cache L3 co najmniej 8 MB, TDP: 15W lub równoważny 6 rdzeniowy procesor klasy x86 Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 13000 punktów według wyników procesorów publikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w okresie nie wcześniej niż 14 dni przed terminem składania ofert. Do oferty należy załączyć wydruk z ww. strony, dopuszcza się wydruk w języku angielskim |
| Pamięć RAM | min. 1 x 8GB DDR4-3200, min. jeden slot wolny na dalszą rozbudowę, możliwość rozbudowy do min 16GB |
| Pamięć masowa | min.256 GB SSD M.2 NVMe, możliwość rozbudowy o drugi dysk SATA 2,5” |
| Karta graficzna | Karta graficzna osiągająca w teście Passmark G3D Mark, w kategorii Average G3D Mark wynik co najmniej 1900 punktów według wyników opublikowanych na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php w okresie nie wcześniej niż 14 dni przed terminem składania ofert. Do oferty należy załączyć wydruk z ww. strony, dopuszcza się wydruk w języku angielskim. |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane min. dwa głośniki stereo. Wbudowana kamera. Wbudowany mikrofon. |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | min.3-cell, 41WHr, Li-Ion. wspierająca funkcję szybkiego ładowania. Zasilacz dedykowany przez producenta. |
| Bezpieczeństwo | FW TPM 2.0 lub równoważny |
| BIOS | BIOS zgodny z UEFI. Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM 4. Informacji o fabrycznie zainstalowanym systemie operacyjnym 5. Informacji o: numerze seryjnym, ID płyty głównej. 6. Informacji o preinstalowanym systemie operacyjnym. 7. Informacji o baterii: numer seryjny oraz data produkcji. Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Ustawienia hasła Administratora oraz Power-On bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia hasła na dysk Możliwość włączenia/wyłączenia TPM Możliwość włączenia/wyłączenia: Karty sieciowej LAN Karty sieci bezprzewodowej WiFi Bluetooth Czytnika kart SD Mikrofonu Możliwość ustawienia pracy portów USB podczas POST w tryb: Zezwól na działanie wszystkich portów Zezwól na działanie tylko klawiatury i myszki podłączonej do portów USB Zezwól na wszystkie urządzenia oprócz pamięci masowych i hubów USB. |
| Diagnostyka | System diagnostyczny z interfejsem użytkownika dostępny z poziomu BIOS lub z poziomu menu boot, umożliwiający przetestowanie komponentów komputera. Pełna funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być realizowana bez użycia: dostępu do sieci i Internetu, dysku twardego również w przypadku jego braku, urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych typu: pamięć flash, perndrive itp. |
| System operacyjny | Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 lub 11 x64 PL lub równoważny. Klucz instalacyjny systemu operacyjnego powinien być fabrycznie zapisany w BIOS komputera i wykorzystywany do instalacji tego systemu oraz jego aktywowania. System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta. Opis równoważności znajduje się w pkt 1.3 Równoważność, podpunkt I. |
| Obudowa | Dioda sygnalizująca pracę dysku. Dioda sygnalizująca stan zasilania. |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty i złącza min.: - 1 x HDMI 1.4b, - 2 szt. USB Typ-A 5Gb, - 1 szt. USB Typ-C 5Gb, - 1 szt. RJ-45, - 1 x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), - 1 x czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n/AC + Bluetooth 5.2 (COMBO), zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. Klawiatura (układ US -QWERTY), min 102 klawisze z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. Touchpad |
| Warunki gwarancji | Min. 24 miesięczny serwis gwarancyjny |

## Oprogramowanie biurowe – 44 szt.

| Obszar wymagań | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Oprogramowanie | MS Office 2021 32/64bit lub równoważne spełniające wymagania z pkt. 1.3 Równoważność podpunkt II |

## Równoważność

- Oprogramowanie typu MS Windows 10 lub 11 64bit PL lub równoważne, spełniające poniższe warunki:

1. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym, zintegrowana z interfejsem użytkownika, interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim, możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu i ich zmiany bez konieczności reinstalacji systemu.

3. Wbudowany system pomocy w języku polskim.

4. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w j. polskim

5. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

6. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne. System ma informować o udostępnionych potrzebnych poprawkach. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

7. Z uwagi na przeznaczenie komputera system operacyjny ma pozwalać na uruchomienie i pracę z aplikacjami napisanymi dla środowiska Windows.

8. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu.

9. Dostępne na stronie WWW bezpłatne informacje (np. dotyczące bezpieczeństwa) związane z systemem operacyjnym.

10. System dla komputerów przenośnych z konfigurowalnymi w trybie graficznym opcjami oszczędności energii.

11. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

12. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

14. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

15. Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt.

16. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

17. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

18. Wsparcie dla JScript i VBScript.

19. Zdalna pomoc – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika w celu rozwiązania problemu z komputerem.

20. Wbudowane oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup) automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

21. Możliwość przywracania stanu plików systemowych do stanu uprzednio zapisanego bez reinstalacji systemu.

- Oprogramowanie typu MS Office 2021 32/64bit PL lub równoważne,

Opis równoważności dla oprogramowania typu MS Office 2021 32/64bit PL:

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Musi zawierać co najmniej następujące komponenty:

- edytor tekstu,

- arkusz kalkulacyjny,

- program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

2. Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi;

3. Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej;

4. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu:

- edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie

- sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów

- bliskoznacznych i autokorekty,

- wstawianie oraz formatowanie tabel,

- wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,

- wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),

- automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,

- automatyczne tworzenie spisów treści,

- formatowanie nagłówków i stopek stron,

- sprawdzanie pisowni w języku polskim,

- śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników,

- nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,

- określenie układu strony (pionowa/pozioma),

- wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,

- zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

5. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego:

  - tworzenie raportów tabelarycznych,

  - tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych,

  - tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,

  - tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),

  - obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,

  - tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,

  - wyszukiwanie i zmianę danych,

  - wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,

  - nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,

  - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,

  - formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem,

  - zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,

  - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem

6. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia prezentacji:

  - przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego,

  - drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,

  - zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,

  - nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,

  - opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,

  - umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,

  - umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,

  - odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym,

  - możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,

  - prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.